## Slide 1: BioPlast Tech
Mikroorganizmlar yordamida biologik parchalanadigan plastik (PHA) va undan kompost bo‘ladigan paket hamda plyonkalar ishlab chiqarish
Asilbekova Z. · Toshkent kimyo-texnologiya instituti · 2026 · Versiya 2.0
PHA
Notes: Loyiha yangilangan: real bozor narxlari, real uskuna narxlari va ikki bosqichli rivojlanish rejasi.

## Slide 2: Plastik chiqindining atigi 9% i qayta ishlanadi
460 mln t
plastik ishlatilgan (2019)
353 mln t
plastik chiqindi hosil bo‘lgan
9%
chiqindi qayta ishlangan
22%
nazoratsiz tashlangan yoki tabiatga chiqqan
Manba: OECD Global Plastics Outlook, 2022
O‘zbekistonda: 2025-yil yanvarida e’lon qilingan davlat dasturi loyihasida 2027-yildan polietilen paketlarni ishlab chiqarish, import qilish va ishlatishni taqiqlash taklif etilgan (Kun.uz, Gazeta.uz).
Dastur hali yakuniy qabul qilinmagan — shuning uchun moliyaviy model taqiqsiz hisoblangan. Taqiq qabul qilinsa, bu qo‘shimcha imkoniyat.

## Slide 3: Yechim: ikki yo‘nalishni birlashtirgan korxona
1. Biotexnologiya: PHA ishlab chiqarish
Bakteriya Cupriavidus necator yog‘ chiqindisini PHA ga aylantiradi
Xomashyo: ishlatilgan yog‘, yog‘-moy kombinatlari soapstoki
PHA tuproqda, uy kompostida va dengizda parchalanadi
Quvvat: ~58 t/yil (2 × 10 m³ fermenter)
2. Tayyor mahsulot: paket va plyonka
PHA + PBAT + PLA aralashmasidan kompost bo‘ladigan paket
Organik chiqindi qoplari, fermerlar uchun mulcha plyonka
Birinchi yildan daromad beradi
Quvvat: 1 080 t/yil (2 ta plyonka liniyasi)
Nega birga? Kichik masshtabda faqat PHA sotish foyda keltirmaydi. Tayyor mahsulot daromad beradi, o‘z PHA miz esa raqobatchilarda yo‘q xususiyat beradi.

## Slide 4: PHA, PLA va PBAT: qayerda parchalanadi
 | PHA (PHB/PHBV) | PLA | PBAT
Qanday olinadi | Bakteriya hujayrasida to‘planadi | Shakar → sut kislotasi → kimyoviy polimerlash | Neft-kimyo sintezi
Sanoat kompostida (58 °C) | Ha | Ha | Ha
Uy kompostida | Ha | Yo‘q | Aralashmada qisman
Tuproqda | Ha | Yo‘q | Aralashmada (EN 17033)
Dengizda | Ha | Yo‘q | Yo‘q
Narx (2025) | $3 400–3 700/t + | $2 000–2 500/t | ≈$1 400/t
Tuzatish: PLA bakteriyadan to‘g‘ridan-to‘g‘ri olinmaydi va tabiatda 6–12 oyda parchalanmaydi — unga 58 °C li sanoat kompostlash kerak. Tabiiy sharoitda tez parchalanadigan polimer — PHA.
Standartlar: EN 13432 (sanoat kompost), OK compost HOME, EN 17033 (mulcha plyonka), OK biodegradable MARINE

## Slide 5: Bakteriya qanday qilib plastik yasaydi
Uglerod ko‘p + azot kam = PHA to‘planadi
Odam ortiqcha energiyani yog‘ sifatida saqlagani kabi, bakteriya ortiqcha uglerodni hujayra ichida PHA donachalari sifatida saqlaydi. C. necator da PHA hujayra quruq massasining 70–80% iga yetadi.
Atsetil-KoA
yog‘ parchalanishidan
Atsetoatsetil-KoA
PhaA (β-ketotiolaza)
3-gidroksibutiril-KoA
PhaB (reduktaza, NADPH)
PHB donachasi
PhaC (PHA-sintaza)
1-faza: o‘sish (24–30 soat)
Azot yetarli — bakteriyalar ko‘payadi, biomassa to‘planadi
2-faza: to‘planish (24–48 soat)
Azot cheklanadi, yog‘ beriladi — hujayra PHA bilan to‘ladi

## Slide 6: Shtamm tanlovi: Cupriavidus necator H16
ASOSIY SHTAMM
Cupriavidus necator H16
Eski nomi Ralstonia eutropha (bu bitta tur). PHB/PHBV; o‘simlik yog‘ida yuqori chiqish; GMO emas, 1-xavf guruhi.
DSMZ: DSM 428 · ATCC 17699
QO‘SHIMCHA
Pseudomonas putida KT2440
Elastik (kauchuksimon) mcl-PHA; yog‘ kislotalari va glitserinda o‘sadi.
DSMZ: DSM 6125 · ATCC 47054
KELAJAK UCHUN
Haloferax mediterranei
Sho‘r muhitda o‘sadi — sterilizatsiyasiz ishlash, energiya tejash. PHBV beradi.
DSMZ: DSM 1411
Dastlabki taqdimotdagi «Ralstonia eutropha» va «Cupriavidus mecator» — aslida bitta bakteriya (to‘g‘ri yozilishi: Cupriavidus necator).

## Slide 7: Texnologik jarayon: yog‘dan paketgacha
30 °C · pH 6,8
fermentatsiya rejimi
48–72 soat
bir partiya fermentatsiyasi
≥95%
PHA tozaligi (erituvchisiz)
150–175 °C
kompaundlash harorati

## Slide 8: Bitta 10 m³ fermenter partiyasi
7 000 L
ishchi hajm
60 g/L
yakuniy PHA konsentratsiyasi
≈357 kg
tayyor PHA (85% ajratish unumi)
≈760 kg
sarflangan yog‘ (0,55 kg/kg)
4 sutka
partiya sikli (72 soat + yuvish)
≈57 t/yil
2 fermenter × 160 partiya
Taqqoslash: dastlabki taqdimotdagi «oyiga 50 t» uchun ≈600 m³ fermenter hajmi kerak bo‘lardi.

## Slide 9: Asosiy uskunalar va yetkazib beruvchilar
Uskuna guruhi | Faza | Narx | Yetkazib beruvchilar (misol)
Laboratoriya: 5 L bioreaktorlar, GC-FID, avtoklav, shaker | 1 | $109 500 | Sartorius, Eppendorf, Agilent, Shimadzu
Pilot fermenter 300 L + pilot ajratish | 1 | $67 000 | Bailun, T&J Bio-engineering
Kompaundlash ekstruderi + 2 plyonka liniyasi | 1–2 | $225 000 | Coperion, Nanjing Kerke, Ruian Ruipai
Paket mashinalari, fleksobosma | 1 | $58 000 | Ruian Xinye, Ruian Changhong
Fermenterlar: 1 m³ urug‘ + 2 × 10 m³ | 2 | $220 000 | Bailun, T&J, Bioengineering AG
Ajratish: 2 separator, reaktorlar, purkab quritgich | 2 | $200 000 | Alfa Laval, GEA, Changzhou Lemar
Utilitalar: bug‘ qozoni, havo, sovutish, suv, oqova | 2 | $230 000 | Atlas Copco, Bosch, Siemens
Jami CAPEX (montaj, logistika, zaxira bilan) |  | $1 703 972 | 
Narxlar — ochiq bozor e’lonlari asosidagi taxmin. Har bir pozitsiya bo‘yicha kamida 3 ta tijorat taklifi (KP) olinadi.

## Slide 10: Uskuna rasmlarini qayerdan olish mumkin
Rasmiy saytlar
sartorius.com · eppendorf.com · alfalaval.com · gea.com · coperion.com · agilent.com
Eng sifatli rasmlar va texnik tavsif
B2B maydonchalar
alibaba.com · made-in-china.com (fermenter, blown film machine)
Narx bilan birga; so‘rovga HD rasm va video yuboriladi
Erkin litsenziya
commons.wikimedia.org — «Bioreactor», «Spray dryer», «Blown film extrusion»
CC litsenziya — muallifni ko‘rsatish kifoya
O‘z laboratoriyangiz
PHA donachalarini Nil qizili yoki Sudan qora B bilan bo‘yab mikroskopda suratga olish
Eng kuchli dalil: real natija
Dastlabki taqdimotdagi AI-rasmlar o‘rniga real uskuna va real mikroskop suratlarini qo‘ying — komissiya ishonchi oshadi.

## Slide 11: 1 t paket tannarxi $2 195, sotish narxi $3 900
Chart: Paket tannarxi tarkibi, $ / t
| PBAT | PLA | PHA (ichki tannarxda) | Qadoqlash, bo'yoq | Elektr energiya | Qo'shimchalar
$ / t | 1099 | 654 | 175 | 110 | 83 | 76
$1 705
marjinal foyda 1 t paketdan (43,7%)
$2 561
1 t PHA ning o‘z tannarxi (bozor narxi $3 400–4 500)
Dastlabki taqdimotda: tannarx $95/t, narx $250/t — bu hatto polietilendan (~$1 200/t) ham 5 baravar arzon edi.

## Slide 12: 2031-yilda $3,3 mln daromad va $0,84 mln EBITDA
Chart: ming $
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Daromad | 0 | 1170 | 2345 | 3134 | 3327 | 3327 | 3327 | 3327
EBITDA | -208 | 120 | 456 | 763 | 840 | 840 | 840 | 840
25,3%
EBITDA rentabelligi (2031)
$533 326
sof foyda (2031)
850 t
paket/plyonka + ~3 t toza PHA sotuvi

## Slide 13: Investitsiya va samaradorlik
$1,70 mln
jami CAPEX (2 faza)
$2,10 mln
moliyalashtirish ehtiyoji (aylanma mablag‘ bilan)
4,6 yil
qoplanish muddati
16,2%
IRR (7 yil, qoldiq qiymatsiz)
$1 469 465
NPV 15% (qoldiq qiymat bilan)
362 t/yil
zararsizlik nuqtasi
Manba | Summa | Ulush
Bank krediti (10%, 1,5 yil imtiyoz, 5 yil) | $851 986 | 40,5%
Innovatsion grant | $50 000 | 2,4%
Investor / ta’sischi (seed + A raund) | $1 201 986 | 57,1%

## Slide 14: Dastlabki raqamlar va tuzatilgan model
Ko‘rsatkich | Dastlabki | Tuzatilgan | Asos
1 t sotish narxi | $250 | $3 900 | Kompost paket bozori; PHA $3 400–3 700/t (IMARC)
1 t tannarx | $95 | $2 195 | Faqat yog‘ xomashyosi ≈$900 / t PHA
Investitsiya | $60 000 | $1 703 972 | 10 m³ fermenter $50–90 ming, separator ≈$70 ming
Oylik hajm | 50 t PHA | 71 t paket + 4,8 t PHA | Real uskuna quvvati
Yillik foyda | $93 000 | $533 326 | Barqaror yil, soliq va foiz bilan
Qoplanish | 8 oy | 4,6 yil | Biotexnologiya uchun odatiy
Bakteriyalar | 3 xil tur | C. necator H16 asosiy | R. eutropha = C. necator
Yangi raqamlar kamtarroq, lekin investor, bank va grant komissiyasi tekshiruvidan o‘ta oladi.

## Slide 15: Amalga oshirish rejasi
2026 IV
MChJ, TKTI bilan shartnoma, shtamm, grant arizasi
2027
Laboratoriya, 300 L pilot, 1-plyonka liniyasi, sertifikatlash
2028
Sotuv 300 t, OK compost sertifikati, A raund
2029
2 × 10 m³ fermenter, PHA zavodi ishga tushadi
2030–31
850 t/yil, mulcha plyonka, eksport
Asosiy xavf | Kamaytirish choralari
Paket narxi past (arzon import, soxta «eko-paket») | Xalqaro sertifikat, markirovka, sinov protokollari
PBAT/PLA narxi va valyuta kursi | 2–3 yetkazib beruvchi, 2–3 oylik zaxira
Fermentatsiyada kontaminatsiya | SIP/CIP, steril filtrlar, urug‘ zaxirasi
2-faza uchun mablag‘ jalb qilinmasligi | Bosqichli jalb qilish: 1-faza o‘zi daromad keltiradi

## Slide 16: Xulosa
Real narxlar, real uskunalar, bosqichma-bosqich rivojlanish
1-faza: sertifikatlangan kompost paketdan daromad + PHA pilot
2-faza: o‘z PHA zavodi — tuproqda va uy kompostida parchalanadigan mahsulot
$1,70 mln investitsiya → 2031-yilda $3,33 mln daromad, 35 ish o‘rni
BioPlast Tech: kelajakni bugundan yaratamiz!